## Slide 1
Lennart Fuhrig
Marcel Heinen
Jonas Klinker
Yosua Kurniawan

## Slide 2: Inhaltsübersicht

## Slide 3: Wettbewerb

## Slide 4: Ziel
Einführung in ROS
Programmierung von Sensorik und Aktorik mit Python und C++

## Slide 5: Randbedingungen
Vorgegebene Arena mit Hindernissen
Turtlebot3 – Burger
Raspberry Pi 3 und OpenCR Board
Aufgabe: Autonome Navigation zu einem Ziel gegen die Zeit

## Slide 6: Vorgehen
SLAM
Wegpunkte
Navigation

## Slide 7: Vorgehen

## Slide 8: SLAM
Abfahren der Arena zum Aufnehmen der Karte
Verfahren: OpenSLAM GMapping
Qualität der Karte mit GIMP nachgebessert
Arena World aus Karte erstellt

## Slide 9: Wegpunkte
Taktik:
Zwischenziele definieren, um Turtlebot gezielt auszurichten
Im Optimierungsprozess Anzahl der Wegpunkte reduzieren

## Slide 10: Wegpunkte
Wegpunkte manuell setzen und in Textdatei speichern
  via RViz: gesetzter Pfeil
  via Controller: aktuelle Pose (amcl_pose) des Turtlebots
Visualisieren der Zwischenziele über PoseArray

## Slide 11: Autonome Navigation
Pfadplanung: DWA-Planner
Ziele über Action-Server an AMCL-Algorithmus übergeben
Restricted Areas über RViz in Karte einzeichnen

## Slide 12: Optimierung

## Slide 13: GitHub - Repository

## Slide 14: Fernsteuerung
ds4_driver für DualShock 4 Wireless-Controller
Drei verschiedene Controller-Layouts
Über Tastendruck Subprocess aufrufen

## Slide 15: Fernbedienung
Subprocess
Terminal-Befehl aus Knoten ausführen:

## Slide 16: Fernbedienung
Vibration für Abstandserkennung und Bewegung
Reduzierte Geschwindigkeit, um Kollisionen zu verhindern
Sicherheitsfunktionen
LED für Abstand nach vorne (10° Öffnungswinkel Laserscan)

## Slide 18: Restricted Areas
Zu meidende Bereiche über Sonardaten erstellen
  Messwerte werden als mouse_location gepublished
  Niedrige Hindernisse lassen sich dauerhaft in die Karte einzeichnen

## Slide 19: Navigationstuning
Problem: Turtlebot meidet Engstellen
Teil der Lösung: Anpassen des Cost-Scaling-Faktors (costmap2d)
Ziel: Parameter möglichst klein für direkte Wegführung, aber groß genug um Kollisionen mit Wänden zu vermeiden
Unser Wert: cost_scaling_factor = 30

## Slide 20: Navigationstuning
Problem: Turtlebot meidet Engstellen
Teil der Lösung: Anpassen des Inflation-Radius (costmap2d)
Ziel: Parameter anpassen, um mit cost_scaling_factor zu harmonieren. Turtlebot soll die Mitte von Engstellen anfahren
Unser Wert: inflation_radius = 0.25

## Slide 21: Navigationstuning
Problem: lokale Costmap / LIDAR-Map wird ungenau
Lösung: Gleiche Auflösung der local-costmap und global-costmap sowie der aufgenommenen Karte (GMapping)
Ziel: Verhindern von Mapping-Fehlern (SensorMatching) und Nutzen der hohen Auflösung der aufgenommenen Karte
Unser Wert: resolution = 0.02 (min: 0.015)

## Slide 22: Navigationstuning
Problem: LIDAR-Scan matcht nicht mit aufgenommener Karte
Lösung: odom_model_type auf diff-corrected umstellen (AMCL)
Ziel: die Positionierung des Roboters bei der lokalen und globalen Map stimmen überein, von 30cm Abweichung auf max. 2cm
Unsere Werte: odom_model_type = diff_corrected

## Slide 23: Navigationstuning
Problem: Turtlebot folgt nicht dem globalen Planner-Pfad
Lösung: Gewichtung des übermittelten (globalen) Pfades bei der lokalen Pfadberechnung anpassen
Ziel: einerseits einfacheres Debugging, da RViz den globalen Pfad visualisiert, andererseits planbares Verhalten des Turtlebots
Unsere Werte: path_distance_bias = 60 (default: 32)
goal_distance_bias = 15 (default: 24)

## Slide 24: GUI

## Slide 25: GUI

## Slide 26: Vielen Dank!

## Slide 27: Quellen
RTC / ROP Skript
ProfJust/rtc: Ruhr Master School: Hochschulübergreifender Roboterwettbewerb für den TurtleBot3 (github.com)
Documentation - ROS Wiki
ROBOTIS e-Manual
ROBOTIS-GIT/turtlebot3: ROS packages for Turtlebot3 (github.com)
Rückblick: Ruhr Turtle Bot Competition 2021 – YouTube
lennart2810/rtc_project: Repository zur Ruhr Turtlebot3 Competition 2022 (github.com)